Załącznik nr 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 - wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4X4 z napędem uterenowionym

- PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2400-1

| Lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Oferowany pojazd musi spełniać następujące wymagania: |  | Oferowany pojazd spełnia następujące wymagania: |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia (zabudowy pożarniczej) 2013, spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym”. |  |  |
| 2. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg. Maksymalna masa rzeczywista MMR samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie może przekroczyć masy całkowitej dopuszczalnej pojazdu określonej przez producenta podwozia. |  |  |
| 3. | Pojazd musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym, z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, a w przypadku pojazdów wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji, jak również wyprodukowanych w innym państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), dopuszczenie wydaje się po ustaleniu przez jednostkę dopuszczającą, że wyrób zapewnia bezpieczeństwo publiczne lub ochronę zdrowia i życia oraz mienia na poziomie nie niższym niż jest to określone w Polskich Normach Świadectwo dopuszczenia 2 strony należy dostarczyć wraz z ofertą. Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. |  |  |
| 4. | obciążenia strony lewej i prawej pojazdu. (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %). |  |  |
| 5. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne i świetlne stroboskopowe lub LED zabezpieczone przed uszkodzeniem z zewnątrz, Pojazd powinien posiadać WZMACNIACZ SYGNAŁOWY o moc. wyjściowej min. 200W z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn”. Zmiana modulacji poprzez klakson pojazdu razem z sygnałem „Horn”. Urządzenie akustyczne winno umożliwiać podawanie komunikatów słownych Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne pulsacyjne niebieskie z przodu pojazdu, sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem umieszczony w miejscu umożliwiającym użycia przez dowódcę i kierowcę (oddzielny dla kierowcy i dowódcy) Z tyłu pojazdu zainstalowana ostrzegawcza fala świetlna Z przodu zamontowane światła przeciwmgielne. Wszystkie lampy drogowe zabezpieczone przed uszkodzeniem osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej. pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |  |  |
| 6. | Podwozie samochodu z manualną skrzynią biegów i silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy min. spełniającym wymogi obowiązującej normy dotyczącej czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym. | Min. moc 290KM |  |
| 7. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3500 mm Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1,85 m, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Tylny podest ruchomy Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu |  |
| 8. | Napęd 4 x 4: - możliwość odłączania napędu osi przedniej, - możliwość blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi. oraz mechanizmu międzymostowego Kabina pojazdu zawieszona pneumatycznie - z systemem samostabilizującym – poprawiającym komfort i bezpieczeństwo użytkowników, dodatkowo wyposażona w komputerowy system stabilizacji. |  |  |
| 9. | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej, min. 15 kW/1000 kg. |  |  |
| 10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona pneumatycznie zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w : -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -Oświetlenie w przedziale załogi -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku -szyberdach, - elektryczne sterowane szyby przednie, -przysłona przeciwsłoneczna zewnętrzna. -reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z możliwością mocowania z tyłu zabudowy, -radio samochodowe CD/USB z głośnikami. - ładowarka typu VULCAN szt. 2,w wykonaniu Ex. - ładowarki 2 szt. typ Motorola GP 360 - poręcze lub uchwyty do trzymania w tylnej części kabiny Ładowarki do latarek i radiotelefonów zamocowane na stałe na podstawie w kabinie pojazdu zasilane z instalacji elektrycznej samochodu z możliwością ich odłączenia -dywaniki gumowe pod nogami kierowcy, dowódcy oraz przedziale załogi. -na desce rozdzielczej zamontowana zapalniczka samochodowa; |  |  |
| 11. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. 4 szt. mocowania aparatów powietrznych uniwersalne dla aparatów z butlą stalową i kompozytową przewożone w kabinie wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiające odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu) .Mocowane na tylnej ścianie w pojeździe za siedzeniami załogi. |  |  |
| 12. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V | Min. moc alternatora 2,2kW Akumulatory min. 2x160Ah |  |
| 13. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. |  |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne - komplet. |  |  |
| 15. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem. Antena na dachu zamocowana w sposób elastyczny: 5/8 λ dł. 120 cm W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy ( z możliwością wyłączenia) Samochód wyposażony w instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz. |  |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 17. | Minimalny prześwit podwozia 250 mm. |  |  |
| 18. | Kąt natarcia nie mniejszy niż 23° |  |  |
| 19. | Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° |  |  |
| 20. | Kolor : - elementy podwozia – czarne, - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000. - oznakowanie numerami operacyjnymi /zostaną podane przez Zamawiającego/ zgodnie z wymogami załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych PSP. |  |  |
| 21. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 18 m. |  |  |
| 22. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. |  |  |
| 23. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min 10%. - zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem MSWiA. |  |  |
| 24. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd musi być wyposażony w hamulec ciągłego działania (górski) Pojazd wyposażony w gniazdo do zewnętrznego uzupełniania instalacji pneumatycznej zamontowane z lewej strony. |  |  |
| 25. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz musi zapewniać ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |  |
| 26. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C |  |  |
| 27. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 28. | Zbiornik paliwa umieszczony za kabiną pojazdu (nie dopuszcza się umieszczenie zbiornika w zabudowie pożarniczej) Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min 500 km lub 6 godz. pracy autopompy. |  |  |
| 29. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 30 | Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszeniu w związku ze stałym obciążeniem pojazdu. przód zawieszenie resorowe, tył –zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji wysokości |  |  |
| 31. | Ogumienie, Pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej podwójne. z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. |  |  |
| 32 | Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe. |  |  |
| 33. | Pojazd wyposażony w hak transportowy (sprzęg) do poruszania się po drogach publicznych z przyczepą o DMC zgodną z homologacją podwozia wraz z elektrycznym i pneumatycznym gniazdem przyłączeniowym. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu, |  |  |
| 34. | Pojazd wyposażony w wyciągarkę elektryczna o sile uciągu nie mniej niż 6 ton z prowadnicą rolkową i zdalnym sterowaniem zamontowaną z przodu pojazdu zabezpieczona pokrowcem. |  |  |
| 35. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy |  |  |
| 36. | Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami tarczowymi na wszystkich osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS z możliwością odłączenie podczas jazdy w terenie. |  |  |
| 37. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i sterowane. |  |  |
| II. | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 38. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna, aluminium lub kompozyt). Wnętrze poszycia skrytek wykonane z anodowanej gładkiej blachy aluminiowej. Półki sprzętowe wykonane z aluminium w systemie umożliwiającym regulowanie ich wysokości. |  |  |
| 39. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornicą piany o wydajności min.1600 l/min zgodnie z PN-91/M-51270. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Działko w pozycji transportowej nie zwiększa wysokości pojazdu. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1600mm(długość)x600mm(szerokość)x400(wysokość). |  |  |
| 40. | Na dachu pojazdu zamontowany w uchwyt umożliwiający zamontowanie drabinę aluminiową 10 m wysuwana 2 przęsłowa (typ do uzgodnienia z zamawiającym) oraz aluminiowa drabina przystawna D5. Zainstalowane uchwyty do węży ssawnych, wytwornic piany i innego osprzętu pożarniczego. Na dachu zamontowane uchwyty do mocowania 4 szt. drabiny nasadkowej będącej na wyposażeniu OSP Świątki. |  |  |
| 41. | Drabina do wejścia na dach składana wykonana z materiałów nierdzewnych, szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. W górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm |  |  |
| 42. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock).W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. Skrytki posiadają system wentylacji odprowadzające wilgoć na zewnątrz |  |  |
| 43. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych. |  |  |
| 44. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy. |  |  |
| 45. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic) . |  |  |
| 46. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 47. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 48. | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 49. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 50. | Zbiornik wody zamontowany wzdłuż osi pojazdu o pojemności min. 3m3 , (±1%) i nadciśnieniu testowym 20 kPa wykonany z materiałów kompozytowych, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo – gumowych). Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny, a także dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy min. 75 mm. |  |  |
| 51. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, -wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazd. -producent dostarcza wymaganą ilość środka pianotwórczego. |  |  |
| 52. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 53. | Autopompa dwuzakresowa, o wydajności min. 2400 l/min przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min: 250 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. |  |  |
| 54. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 55. | Samochód musi być wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. |  |  |
| 56. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, możliwość elektrycznego zwijania linii oraz korbę umożliwiającą zwijanie ręczne. Przedział szybkiego natarcia musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika |  |  |
| 57. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - 2 nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu i wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia wyprowadzonej z boku pojazdu i działka wodno-pianowego na dachu oraz instalacji zraszaczowej wokół pojazdu, zawory nasad tłocznych(wrzecionowe) otwierane ręcznie. -w przypadku zastosowania sterowania zaworami elektropneumatycznie w razie awarii możliwość sterowania awaryjnego (ręcznie). |  |  |
| 58. | Autopompa musi umożliwiać pobranie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 59. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s |  |  |
| 60. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. W kabinie kierowcy powinny znajdować się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: -manometr niskiego ciśnienia, -wskaźnik włączonej autopompy, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego |  |  |
| 61. | Zbiornik wody musi być wyposażony w dwie nasady tłoczne w 75 z zaworem kulowym (otwieranym także ręcznie) do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. + instalacja odwadniająca zbiornik. Dopuszcza się jedną kontrolkę sygnalizującą pracę silnika w trybie awaryjnym |  |  |
| 62. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchamiania silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe jedynie przy neutralnym położeniu dźwigni zmiany biegów i włączonym hamulcu pomocniczym. |  |  |
| 63 | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6% w całym zakresie pracy autopompy |  |  |
| 64. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 65. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów |  |  |
| 66. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy w tym nasady przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika |  |  |
| 67. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 68. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy 2x1000W o wysokości min. 4.5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami. Obrót i pochył reflektorów o kąt co najmniej od 0 do 135 stopni w obie strony. Wskazane jest umożliwienie sterowania masztem sterownikiem zewnętrznym. W kabinie kierowcy kontrolka sygnalizująca wysunięcie masztu. |  |  |
| 69. | Agregat prądotwórczy trójfazowy IP-54 w tzw. wykonaniu dla jednostek straży pożarnej i służb technicznych z prądnicą synchroniczną do którego podłączony jest maszt oświetleniowy. 1 faza - moc max 2,50kw, nom 2,20 prąd nom 9,5 A 230V 3 fazy – moc max : 5,80 kW,nom3,70 kW prąd nom 9,5 A 400 V częstotliwość 50 Hz Agregat umieszczony w sposób umożliwiający wysunięcie (np. na wysuwanej półce) i wyjęcie z pojazdu. Umieszczony w pierwszej skrytce za dowódcą(licząc od przodu pojazdu) na samym dole. Agregat prądotwórczy musi współpracować z pompą elektryczną zanurzeniową Afec FLS- 750. |  |  |
| 70 | Pojazd musi posiadać układ zraszaczy podwoziowych umieszczonych w układzie: dwa przed przednią osią, dwa po bokach pojazdu. Możliwość uruchomienia instalacji zraszaczy oraz zaworu głównego autopompy z kabiny kierowcy. |  |  |
| 71 | Pojazd wyposażony: - Urządzenie wielofunkcyjne Hooligan szt 1 o dł. min 91 cm - Uchwyty na butle zapasowe uniwersalne dla butli stalowych i kompozytowych – 6 szt. zamontowane w zabudowie po uzgodnieniu z zamawiającym. - Zestaw ratownictwa drogowego HOLMATRO – pompa z możliwością obsługi minimum dwóch urządzeń jednocześnie (nożyce o sile cięcia min 40 t, rozpieracz ramieniowy maks. siła rozpierania przy otwartych ramionach min.40 t, rozpieracz kolumnowy dostosowany parametrami do rozpieracza ramieniowego) | Wymagania dla zestawu HOLMATRO: Urządzenie wyposażone w układ jedno wężowy (system CORE) |  |
| 72. | Pojazd wyposażony w mocowania dla sprzętu i wyposażenia będącego na wyposażeniu OSP Świątki -Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia : wysuwana szuflada do zestawu hydraulicznego(umieszczony w pierwszej skrytce za kierowcą licząc od przodu pojazdu), -uchwyty na sprzęt tnący, burzący, węże pożarnicze, prądownice, agregat oddymiający spalinowy, sprzęt medyczny itp. -Wysuwana szuflada na sprzęt burzący powinna być umieszczona na możliwie najniżej położonej półce pojazdu Sposób mocowania uchwytów na sprzęt, Rozmieszczenie i ilość półek należy uzgodnić z Zamawiającym. |  |  |
| 73 | Przewidziane miejsce do umocowania sprzętu specjalnego, który aktualnie jest w posiadaniu OSP w Świątki tj. min: - piła do drewna Stihl MS 341, - piła do betonu i stali Stihl TS 400 - zestaw ratowniczy PSP R-1 - wentylator oddymiający Scorpion -deska ortopedyczna zestawu R1 musi znajdować się w skrytkach poza kabiną. najlepiej w ostatniej skrytce licząc od przodu pojazdu.(na tzw. przelot –czyli umożliwiający wyjęcie z lewej i prawej strony pojazdu). Szczegółowy opis (parametry) sprzętu zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy. Wykonawca przystosowuje skrytki do sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki wg zaleceń zamawiającego. |  |  |
| 74 | Przednie drzwi oklejone nazwą OSP Świątki. |  |  |
| 75 | Zamawiający wymaga, aby samochód oraz całość dostarczonego z nim wyposażenia objęte były minimum 24-miesięczną gwarancją oraz rękojmią poza okres gwarancji. |  |  |
| 76 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |  |
| 77 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |  |  |
| 78 | Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 6 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). |  |  |

.................................................			……………..............................................

miejscowość, data					     Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna